Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. N 609

г. Москва Об утверждении специального технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"

Опубликовано 21 октября 2005 г.

В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ".

Указанный специальный технический регламент вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления.

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие со специальным техническим регламентом, утвержденным настоящим постановлением, ко дню вступления в силу указанного регламента.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"

1. Настоящий регламент применяется в целях защиты населения и окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ.

2. В соответствии с федеральными законами "О техническом регулировании", "О безопасности дорожного движения", "Об охране атмосферного воздуха", "О защите прав потребителей", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и Соглашением о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, подписанным в г. Женеве (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 16 октября 1995 г.), настоящий регламент устанавливает требования к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автомобильной техникой, оборудованной двигателями внутреннего сгорания.

3. Используемые в настоящем регламенте понятия означают следующее:

"автомобильная техника" - колесные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них;

"автомобильная техника, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации" - впервые изготовленная в Российской Федерации, а также ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации автомобильная техника;

"выбросы" - выбросы вредных (загрязняющих) веществ, которыми являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода (СО), углеводороды (CmHn), оксиды азота (NOX) и дисперсные частицы);

"газовый двигатель" - двигатель, работающий на сжиженном нефтяном или природном газе;

"дизель" - двигатель, работающий по принципу воспламенения от сжатия;

"искровой двигатель" - двигатель с принудительным зажиганием, работающий на бензине или газовом топливе;

"Правила ЕЭК ООН" - Правила Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций согласно приложению N 1, принятые в соответствии с указанным в пункте 2 настоящего регламента Соглашением, применяемые в целях настоящего регламента;

"технические нормативы выбросов" - устанавливаемые в отношении автомобильной техники нормативы выбросов, которые отражают максимально допустимую массу выбросов в атмосферу в расчете на единицу произведенной автомобильной техникой работы или пробега;

"экологический класс" - классификационный код, характеризующий автомобильную технику в зависимости от уровня выбросов.

4. Объектами технического регулирования являются автомобильная техника, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации, и установленные на ней двигатели внутреннего сгорания в части выбросов, а также топливо для таких двигателей.

5. Автомобильная техника подразделяется на следующие типы:

а) легковые автомобили (код ТН ВЭД России 8703, код ОКП 45 1400) категории M1 с двигателями внутреннего сгорания, используемые для перевозки пассажиров, имеющие не более 8 мест для сидения, кроме места водителя;

б) автобусы (код ТН ВЭД России 8702, код ОКП 45 1700) с двигателями внутреннего сгорания категорий:

М2 максимальной массой не более 5 т, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, кроме места водителя;

М3 максимальной массой свыше 5 т, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, кроме места водителя;

в) грузовые автомобили (коды ТН ВЭД России 8701, 8704, 8705, 8706, коды ОКП 45 1100, 45 1118, 45 1130, 45 2100, 45 2200, 45 2300, 45 2700), а также изготовленная на их базе автомобильная техника специального назначения, имеющая свои коды ТН ВЭД России и ОКП, с двигателями внутреннего сгорания категорий:

N(1) максимальной массой не более 3,5 т, используемые для перевозки грузов и установленного на них оборудования;

N(2) максимальной массой свыше 3,5 т, но не более 12 т, используемые для перевозки грузов и установленного на них оборудования;

N(3) максимальной массой свыше 12 т, используемые для перевозки грузов и установленного на них оборудования.

6. Автомобильная техника подразделяется на экологические классы согласно приложению N 2.

7. Сведения об экологическом классе вносятся в действующие на территории Российской Федерации документы, идентифицирующие автомобильную технику.

8. Техническими требованиями к автомобильной технике и установленным на ней двигателям внутреннего сгорания являются следующие:

а) в отношении автомобильной техники экологического класса 2:

категорий M(1), M~(2) максимальной массой не более 3,5 т, N(1) с искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми) и дизелями технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 83-04 (уровни выбросов В, С, D), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), М(3), N(1), N(2), N(3) с дизелями и газовыми двигателями - технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 49-02 (уровень выбросов В), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), М(3), N(2), N(3) с бензиновыми двигателями - технические нормативы выбросов (СО - 55 г/кВт.ч, CmHn - 2,4 г/кВт.ч, NOX - 10 г/кВт.ч) при испытаниях, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН N 49-03 (испытательный цикл ESC);

б) в отношении автомобильной техники экологического класса 3:

категорий M(1), M(2) максимальной массой не более 3,5 т, N(1) с искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми) и дизелями -технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 83-05 с исправлениями 1-3, дополнениями 1-5 (уровень выбросов А), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), M(3), N(1), N(2), N(3) с дизелями и газовыми двигателями - технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 49-04 (уровень выбросов А), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), М(3), N(2), N(3) с бензиновыми двигателями - технические нормативы выбросов (СО - 20 г/кВт.ч, CmHn - 1,1 г/кВт.ч, NOX - 7 г/кВт.ч) при испытаниях, предусмотренных Правилами N 49-03 (испытательный цикл ETC);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), M(3), N(2), N(3) повышенной проходимости с дизелями - технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 96-01 с дополнениями!, 2, Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

в) в отношении автомобильной техники экологического класса 4:

категорий M(1), М(2) максимальной массой не более 3,5 т, N(1) с искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми) и дизелями -технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 83-05 с исправлениями 1-3, дополнениями 1-5 (уровень выбросов В), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), М(3), N(1), N(2), N3 с дизелями и газовыми двигателями - технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 49-04 (уровень выбросов В1), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), М(3), N(1), N(2), N(3) с бензиновыми двигателями - технические нормативы выбросов (СО - 4 г/кВт.ч, СmНn - 0,55 г/кВт.ч, NOX - 2 г/кВт.ч) при испытаниях, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН N 49-03 (испытательный цикл ETC);

г) в отношении автомобильной техники экологического класса 5 категорий M(1) максимальной массой свыше 3,5 т, М(2), М(3), N(1), N(2), N(3) с дизелями и газовыми двигателями - технические нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 49-04 (уровни выбросов В2, С), Правилами ЕЭК ООН N 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей).

9. К характеристикам топлива, обеспечивающим выполнение технических требований к автомобильной технике и установленным на ней двигателям, указанных в пункте 8 настоящего регламента, предъявляются основные технические требования согласно приложению N 3.

10. Уровень выбросов на дату производства автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, не должен превышать технические нормативы, указанные в пункте 8 настоящего регламента.

11. Соответствие автомобильной техники и установленных на ней двигателей требованиям настоящего регламента удостоверяет сообщение, касающееся официального утверждения типа транспортного средства и (или) двигателя, предусмотренное Правилами ЕЭК ООН, или сертификат соответствия, выдаваемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Порядок подтверждения соответствия автомобильной техники и установленных на ней двигателей требованиям настоящего регламента определен Правилами ЕЭК ООН.

13. Срок действия сертификатов соответствия ограничивается датой вступления в силу требований к следующему экологическому классу, но не превышает 4 лет.

Сертификаты соответствия, выданные до вступления в силу настоящего регламента, действительны до окончания срока их действия.

В случае внесения в конструкцию автомобильной техники или двигателя изменений, влияющих на выполнение технических требований, указанных в пункте 8 настоящего регламента, на эту автомобильную технику или двигатели выдаются новые сертификаты соответствия.

14. Введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

а) экологического класса 2 - с даты вступления в силу настоящего регламента;

б) экологического класса 3 - с 1 января 2008 г.;

в) экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.;

г) экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.

Приложение N 1

Перечень Правил Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, применяемых для целей специального технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"

1. Правила ЕЭК ООН N 24(24-03*) "Единообразные предписания, касающиеся:

I. официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ;

II. официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции;

III. официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ;

IV. измерения полезной мощности двигателей с воспламенением от сжатия".

2. Правила ЕЭК ООН N 49 (49-02, 49-03, 49-04*) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ".

3. Правила ЕЭК ООН N 83 (83-02, 83-03, 83-04, 83-05*) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выброса загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей".

4. Правила ЕЭК ООН N 96 (96-01*) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия для установки на сельскохозяйственных тракторах и внедорожной технике в отношении выброса загрязняющих веществ этими двигателями".

________________

- Номера поправок, которыми вносятся изменения в Правила ЕЭК ООН.

Приложение N 2

к специальному техническому регламенту

"О требованиях к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

Экологическая классификация

автомобильной техники в зависимости от уровня выбросов вредных

(загрязняющих) веществ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Экологический|Категории и подгруппы автомобильной |    Нормативные документы, устанавливающие

класс    |              техники               |  требования к экологическим характеристикам

автомобильной|                                    |  автомобильной техники/технические нормативы

техники   |                                    |                   выбросов

+-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------N

|             |                                    |                                               |

|-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------|

|      0      |М_1,  М_2  максимальной    массой не|Правила ЕЭК ООН N 83-02, уровень выбросов А    |

|             |более  3,5  т,  N_1  с   бензиновыми|                                               |

|             |двигателями                         |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 49-01                        |

|             |М_2, М_3, N_1, N_2, N_3 с дизелями  |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|СО - 85 г/кВт х ч, СmНn - 5 г/кВт х ч, NOх - 17|

|             |М_2, М_3,  N_2,  N_3  с  бензиновыми|г/кВт х ч                                      |

|             |двигателями                         |(9-режимный испытательный цикл)                |

|-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------|

|      1      |М_1,  М_2  максимальной    массой не|Правила ЕЭК ООН N 83-02, уровни выбросов  В,  С|

|             |более  3,5 т,  N_1   с   бензиновыми|соответственно                                 |

|             |двигателями и дизелями              |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень выбросов А    |

|             |М_2, М_3, N_1, N_2, N_3  с  газовыми|                                               |

|             |двигателями и дизелями              |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|СО - 72 г/кВт х ч, CmHn - 4 г/кВт х ч, NOx - 14|

|             |М_2, М_3,  N_2,  N_3  с  бензиновыми|г/кВт х ч                                      |

|             |двигателями                         |(9-режимный испытательный цикл)                |

|-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------|

|      2      |М_1,  М_2  максимальной    массой не|Правила ЕЭК ООН N 83-04, уровни выбросов В,  С,|

|             |более   3,5 т,   N_1   с   искровыми|D соответственно                               |

|             |двигателями (бензиновыми,  газовыми)|                                               |

|             |и дизелями                          |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень выбросов В    |

|             |М_2, М_3, N_1, N_2, N_3  с  газовыми|                                               |

|             |двигателями и дизелями              |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|СО - 55   г/кВт х ч,   CmHn - 2,4    г/кВт х ч,|

|             |М_2, М_3,  N_2,  N_3  с  бензиновыми|NOx - 10 г/кВт х ч (при испытаниях по  Правилам|

|             |двигателями                         |ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC)       |

|-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------|

|      3      |М_1,  М_2  максимальной    массой не|Правила ЕЭК ООН N 83-05, уровень выбросов А    |

|             |более   3,5 т,   N_1   с   искровыми|                                               |

|             |двигателями (бензиновыми,  газовыми)|                                               |

|             |и дизелями                          |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов А    |

|             |М_2, М_3, N_1, N_2, N_3  с  газовыми|                                               |

|             |двигателями и дизелями              |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 96-01                        |

|             |М_2, М_3, N_1, N_2,  N_3  повышенной|                                               |

|             |проходимости с дизелями             |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|СО - 20   г/кВт х ч,   CmHn - 1,1    г/кВт х ч,|

|             |М_2, М_3,  N_2,  N_3  с  бензиновыми|NOx - 7 г/кВт х ч (при испытаниях  по  Правилам|

|             |двигателями                         |ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC)       |

|-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------|

|      4      |М_1,  М_2  максимальной    массой не|Правила ЕЭК ООН N 83-05, уровень выбросов В    |

|             |более   3,5 т,   N_1   с   искровыми|                                               |

|             |двигателями (бензиновыми,  газовыми)|                                               |

|             |и дизелями                          |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов В1   |

|             |М_2, М_3, N_1, N_2, N_3  с  газовыми|                                               |

|             |двигателями и дизелями              |                                               |

|             |------------------------------------+-----------------------------------------------|

|             |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|СО - 4 г/кВт х ч, CmHn-0,55 г/кВт х ч,  NOx - 2|

|             |М_2, М_3,  N_2,  N_3  с  бензиновыми|г/кВт х ч (при испытаниях по Правилам  ЕЭК  ООН|

|             |двигателями                         |N 49-03, испытательный цикл ETC)               |

|-------------+------------------------------------+-----------------------------------------------|

|      5      |М_1 максимальной массой свыше 3,5 т,|Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов В2, С|

|             |М_2, М_3, N_1, N_2, N_3  с  газовыми|                                               |

|             |двигателями и дизелями              |                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 3

к специальному техническому регламенту

"О требованиях к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

Основные технические требования

к характеристикам топлива для автомобильной техники

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N

|     Характеристики топлива      |  Единица   |      Нормы в отношении автомобильной техники      |

|                                 | измерения  |                                                   |

|                                 |            |---------------------------------------------------|

|                                 |            |экологическо-|  экологического  |  экологического  |

|                                 |            | го класса 2 |     класса 3     |     класса 4     |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              Бензин                                              |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Концентрация свинца, не более    |   мг/дм3   |     10      |        5         |        0         |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Концентрация серы, не более      |   мг/кг    |     500     |       150        |        50        |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Объемная доля  углеводородов,  не| процентов  |             |                  |                  |

|более:                           |            |             |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|ароматических                    |            |     не      |        42        |        35        |

|                                 |            | установлена |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|олефиновых                       |            |     не      |        18        |        18        |

|                                 |            | установлена |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Объемная доля бензола, не более  | процентов  |      5      |        1         |        1         |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Массовая доля кислорода, не более| процентов  |     не      |       2,7        |       2,7        |

|                                 |            | установлена |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Давление   насыщенных     паров с|    кПа     |             |                  |                  |

|учетом климатических условий:    |            |             |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|в летний период                  |            |   45 - 80   |     45 - 80      |     45 - 80      |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|в зимний период                  |            |  50 - 100   |     50 - 100     |     50 - 100     |

|---------------------------------+------------+-------------+-------------------------------------|

|Отложения на впускных клапанах  и|            |     не      |соответствие европейским бензинам для|

|в камере сгорания                |            | установлены | автомобильной техники экологических |

|                                 |            |             |           классов 3 и 4*            |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        Дизельное топливо                                         |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цетановое число, не менее        |            |     49      |        51        |        51        |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Плотность при 15 С               |   кг/м3    |  820 - 860  |    820 - 845     |    820 - 845     |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Массовая   доля   полициклических| процентов  |     не      |        11        |        11        |

|ароматических  углеводородов,  не|            | установлена |                  |                  |

|более                            |            |             |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Концентрация серы, не более      |   мг/кг    |     500     |       350        |        50        |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Фракционный состав - 95 процентов|     оС     |     360     |       360        |       360        |

|объема           перегоняется при|            |             |                  |                  |

|температуре не более             |            |             |                  |                  |

|---------------------------------+------------+-------------+------------------+------------------|

|Смазывающая способность, не более|    мкм     |     460     |       460        |       460        |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________

* Определяется на стадии подготовки производства.